附件1：

呼气式酒精测试仪产品技术参数需求

1、产品符合GB/T21254-2007标准。

2、传感器类型：采用电化学燃料电池型酒精传感器，只对酒精起反应。

3、测试模式：设备必须具有主动测试，被动测试和快速测试功能。

4、显示屏：≥3.0寸、≤5.0寸彩色中控屏幕，清晰直观、可触摸操作。

5、主机电池：保障机器工作时间≥8小时，连续检测、打印≥500次，电池安装采用独立式结构设计，开启电池盖可直接拆卸电池，电池盖采用定制螺钉结构设计防止断裂后脱落。时钟后备电池：要求为大容量的钮扣电池供电方式，保障机器时钟供电达到2年以上，打开主机电池盖能方便的更换钮扣电池。

6、测量范围：0.00mg/100mL~550mg/100mL(呼气酒精浓度)

7、检测精度（工作温度范围内）符合GB/T21254-2007标准。

8、示值误差和重复性符合GB/T21254-2007标准。

9、具有吹气中断告警提示及拒绝检测记录功能。

10、支持中文输入车牌号，驾驶证号和执勤民警警号等必要信息的功能，并可直接打印出来。

11、存储：主机单机存储检测信息≥2万条，可随时进行查询、重复打印等操作，并可通过USB连接电脑。

12、拍照功能：吹气过程自动拍照取证，摄像头≥300万像素；≥115度广角摄像头。

13、语音播报：使用过程有语音播报。

14、吹管：符合卫生条件的一次性吹管，采用单向吹管，单独封装，一键弹出式吹管设计，确保执法过程的卫生安全。

15、嵌入式一体化打印功能

16、预留4G无线网络传输模块

17、工作温度：-20°C-45ºC。

18、储存温度：-30°C-70ºC。