附件2：

快速排查酒精检测仪产品技术参数需求

1、传感器：采用电化学燃料电池传感器，只对酒精起反应。

2、屏幕显示：彩色显示屏，列表式中文菜单显示。

3、按键：整台设备不多于3个按键，且带中文标识明确易懂，采用密封防水设计。

4、手柄设计：舒适防滑，符合人体工程学，携带方便。

5、开机自检清零功能：设备应具有开机自检清零功能。

6、设备预热：在基准测试条件下，排查酒检仪预热时间不超过5秒。

7、定性分析：设备具备定性测试功能，测试结果用“无酒精”屏幕绿色、“有酒精”屏幕红色显示。

8、指示灯提醒功能：为提高执法辨识效率，设备进行酒精测试时应具有灯光提醒功能。

9、振动提醒功能：为便于执勤者及时采样，设备测试时具有马达抽气振动提示，并用图形显示抽气进度，实时掌握测试过程。

10、语音提示功能：设备开启测试模式时，语音提醒“请呼气”，无酒精时播报“测试通过”，有酒精时播报“有酒精”语音提示。

11、多功能指挥棒功能：为提高警示效果，设备应具备指挥棒功能，可设置常亮或闪亮2种模式，当测试结果有酒精时，指挥棒灯自动闪烁，警示效果明显。

12、自动采样功能：为提高执勤工作效率，设备采用电机循环抽气采样，无需手动操作，被测人只要靠近进气口哈气，就能自动采样分析，测试快速。

14、灵敏度：可检测到人体呼出气体或周围环境空气中低到 0.02mg/L 的酒精浓度。

15、归零时间：每次测试后设备自动快速清零，确保每次测试酒精无残留，当前一次测试结果为 20mg/100ml 时，不大于 5 秒。

16、手电功能：具有高亮耐用LED照明灯，方便夜间执勤。

17、充电电池：应采用大容量充电锂电池，满电应能测试1000次以上；具备低电压提醒功能。

18、省电模式：仪器在无任何操作下，30 秒后将自动切换到智能省电模式，降低荧幕亮度，5分钟后自动关机；

19、安全距离：为保护执勤人员安全，与被测者保持安全距离，设备长度应不小于380mm。